## Slide 1: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
IKCG, Podgorica maj 2026.godine

## Slide 2: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 024/10 od 30.04.2010)
PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 024/10 od 30.04.2010, 033/14 od 04.08.2014)
PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA ("Službeni list Crne Gore", br. 091/20 od 03.09.2020)

## Slide 3: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj i forma planskog dokumenta, kategorije i kriterijumi namjene površina, elementi urbanističke regulacije, jedinstveni grafički simboli i ostali sadržaj državnih i lokalnih planskih dokumenata.
Sadržaj planskog dokumenta
Planski dokument se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
Planski dokument sadrži i analitičko - dokumentacionu osnovu i opštu dokumentaciju kao obavezne priloge.

## Slide 4: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
a. Tekstualni dio
Tekstualni dio planskog dokumenta sastoji se od teksta, koji prate karte i crteži u odgovarajućoj razmjeri, kao i tabele, dijagrami, grafikoni, fotografije i sl.
Tekstualni dio planskog dokumenta sadrži:
- uvodni dio;
- analitički dio;
- opšte i posebne ciljeve;
- planirano rješenje;
- smjernice za sprovođenje planskog dokumenta.
Smjernice za sprovođenje, u skladu sa vrstom planskog dokumenta, sadrže:
1) smjernice za dalju plansku razradu (oblici intervencija);
2) smjernice za faznu realizacije plana;
3) smjernice za zaštitu prirodnih i pejzažnih vrijednosti i kulturne baštine;
4) smjernice za zaštitu životne sredine;
5) smjernice za zaštitu od interesa za odbranu zemlje;
6) smjernice za spriječavanje i zaštitu od prirodnih i tehničko - tehnoloških nesreća;
7) smjernice za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije;
8) urbanističko - tehničke uslove i smjernice za izgradnju objekata.
9) smjernice za tretman neformalnih objekata i naselja.

## Slide 5: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
b. Grafički dio planskog dokumenta
Grafički dio, u zavisnosti od vrste planskog dokumenta, čine kartografski prikazi i grafički prilozi na kojima se, u zakonom propisanoj razmjeri, prikazuju postojeće stanje i planirani zahvati u prostoru.
Sadržaj grafičkog dijela
1) topografsku kartu odnosno topografsko - katastarski plan ili drugu ažurnu i ovjerenu podlogu sa granicom plana izdatu od strane nadležnog organa državne uprave; ukoliko se rade izmjene i/ili dopuna plana posebno se prikazuje granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjuje određeni dio plana;
2) izvod iz planskog dokumenta višeg reda;
3) izvod iz planskih dokumenata područja koje plan obuhvata i kontaktnog područja;
4) inženjersko - geološke i seizmičke karakteristike terena;
5) stanje fizičkih struktura i namjene površina sa prikazom objekata izgrađenih suprotno zakonu ili planu;
6) administrativnu podjelu i podjelu na planske jedinice;
7) plan namjene površina i objekata javnih funkcija;
8) plan mjera, uslova i režima zaštite životne sredine, prirode i kulturne baštine;
9) stanje i plan zelenih i slobodnih površina (predjela);
10) stanje i plan saobraćajne infrastrukture;
11) stanje i plan hidrotehničke infrastrukture;
12) stanje i plan elektroenergetske infrastrukture:
13) stanje i plan telekomunikacione infrastrukture;
14) stanje i plan termotehničke infrastrukture;
15) plan parcelacije, nivelacije i regulacije;
16) plan sa smjernicama za sprovođenje planskog dokumenta (faze realizacije, oblici intervencija i dalja planska razrada).

## Slide 6: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
b. Grafički dio planskog dokumenta
Grafički dio planskog dokumenta treba da sadrži i dvije sintezne karte, i to:
stanje organizacije, uređenja i korišćenja planskog područja (sa determinantama prostornog razvoja, odnosno konstantama u prostoru i ograničenjima za izgradnju) i
plan organizacije, uređenja i korišćenja planskog područja.
U zavisnosti od vrste planskog dokumenta i primjenjene razmjere, na kartografskom prikazu ili grafičkom prilogu obrađuje se jedan ili više tematskih sadržaja, a na sinteznim kartama integralno se iskazuje postojeće stanje organizacije, uređenja i korišćenja prostora, odnosno integralni plan organizacije, uređenja i korišćenja prostora, ili veći broj srodnih tematskih cjelina (npr. sintezni plan infrastrukture).
Broj kartografskih prikaza, odnosno grafičkih priloga, u zavisnosti od obima i načina prezentacije tematskih sadržaja, može se povećati ili smanjiti, u mjeri u kojoj je to neophodno za racionalno prikazivanje planskih rješenja.
Grupisanjem više tematskih sadržaja na jednom kartografskom prikazu ili grafičkom prilogu ne smije se narušiti njihova čitljivost i preglednost, odnosno mogućnost identifikacije površina i objekata svake pojedine teme.
Sadržaj grafičkog dijela planskog dokumenta označava se metodama znakova, boja i šrafura u skladu sa ovim pravilnikom, a specijalističkih karata (inženjersko-geološke, hidrogeološke, pedološke, šumske, lovne, ribolovne osnove, karte nagiba terena i druge) u skladu sa propisima i standardima, kojima su uređene pojedine specijalističke oblasti.

## Slide 7: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
c. Analitičko - dokumentaciona osnova
Analitičko - dokumentaciona osnova je prilog plana, koji čine stručni i drugi dokumenti na osnovu kojih je plan izrađen, ili koji su izrađeni u vezi s planom, a koji u svom izvornom obliku ne ulaze u sastav plana.
Sadržaj analitičko - dokumentacione osnove
Analitičko - dokumentacionu osnovu čine uslovi, smjernice i predlozi, neophodni za izradu planskog dokumenta organa, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica nadležnih za poslove: projekcija privrednog I demografskog razvoja; vodoprivrede; elektroprivrede; saobraćaja; telekomunkacija; radio - difuzije; zdravstva; odbrane zemlje; kulture; stambeno - komunalne djelatnosti; geodetske, geološke, geofizičke, seizmičke i hidro -meteorološke poslove; poslove statistike; poljoprivrede, šumarstva, turizma, zaštite prirode, zaštite kulturne i prirodne baštine; zaštite životne sredine i dr;
Analitičko - dokumentacionu osnovu čine popis i odgovarajući izvodi iz dokumenata o činjenicama, okolnostima ili pitanjima relevantnim za izradu plana (informacije, izvještaji, saopštenja, analize, studije, ekspertize, recenzije, konkursna rješenja i preporuke, stručna mišljenja, programi, planovi, projekti, kartografske publikacije, izvodi iz evidencija, zapisnici, napisi u sredstvima javnog informisanja, izvodi iz udžbenika i drugih naučnih i stručnih publikacija, filmski, video i zvučni zapisi, fotografije, itd.).

## Slide 8: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
Uz planske dokumente, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon) prilaže se opšta dokumentacija, i to:
1) odluka o izradi planskog dokumenta sa programskim zadatkom i brojem "Službenog lista Crne Gore", u kojem je objavljena;
2) ovjera sa pečatom nadležnog organa, tj. nosioca pripremnih poslova;
3) licenca privrednog društva ili stranog lica za izradu planske dokumentacije, licenca odgovornog planera i broj odgovarajuće licence za svakog planera;
4) smjernice, uslovi i dokumentacija nadležnih organa i institucija, prikupljene u toku izrade plana;
5) zahtjevi za davanje mišljenja i dobijena mišljenja nadležnih institucija i državnih organa na prednacrt planskog dokumenta;
6) izjava nosioca pripremnih poslova o uskladjenosti planskog dokumenta sa zakonom;
7) odluka o utvrđivanju nacrta plana i upućivanju na javnu raspravu sa programom (njenog) održavanja javne rasprave;
8) skraćena verzija planskog dokumenta za potrebe javne rasprave;
9) izvještaj o javnoj raspravi, odnosno ponovnoj javnoj raspravi;
10) stručna ocjena primjedbi sa javne rasprave sa stavom obrađivača o svakoj dostavljenoj primedbi na nacrt plana odnosno ponovljeni nacrt plana;
11) izvještaj o stateškoj procjeni uticaja planskog dokumenta na životnu sredinu (ako je utvrđena obaveza izrade), kojim je data saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine, odnosno nadležnog organa lokalne uprave;
12) saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove planiranja na predlog planskog dokumenta;
13) odluka o donošenju planskog dokumenta i broj "Službenog lista Crne Gore" u kojem je objavljena;
14) podaci o postupku sprovođenja javnog konkursa za urbanističko - arhitektonsko idejno rješenje, ukoliko je postupak sproveden.
d. Opšta dokumentacija

## Slide 9: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
III FORMA PLANSKOG DOKUMENTA
Analogna i digitalna forma
Forma planskog dokumenta predstavlja oblik i format u kojem se planski dokument izrađuje i dostavlja nosiocu pripremnih poslova na izradi i donošenju planskog dokumenta.
U svrhu prezentacije i arhiviranja radi se analogni i digitalni oblik planskog dokumenta.
Planski dokument u analognoj formi sastoji se od jedne ili više knjiga formata A4 ili A3, koje sadrže potrebnu dokumentaciju iz člana 2 ovog pravilnika.
Planski dokument u digitalnoj formi dostavlja se nadležnim institucijama u formatu baze prostornih podataka.
Digitalna forma mora biti takva da postoji mogućnost da se reprodukuje analogna forma planskog dokumenta u skladu sa grafičkim simbolima.

## Slide 10: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
Sadržaj naslovne strane planskog dokumenta
Naslovna strana planskog dokumenta sadrži naročito:
- naziv i znak naručioca plana;
- naziv planskog dokumenta i vremenski horizont;
- naziv faze izrade planskog dokumenta (prednacrt plana, nacrt plana, ponovljeni nacrt plana, radna verzija predloga plana, predlog plana, plan);
- naziv i znak privrednog društva ili stranog lica koje izrađuje plan.
Sadržaj kartografskog prikaza
Svaki kartografski prikaz ili grafički prilog planskog dokumenta sadrži naročito:
1) naziv i znak naručioca plana;
2) naziv planskog dokumenta;
3) naziv faze izrade planskog dokumenta (nacrt plana, predlog plana, plan);
4) naziv i razmjeru karte i njen redni broj;
5) godinu i mjesec izrade;
6) naziv, znak i pečat nosioca izrade plana - privrednog društva ili stranog lica;
7) ime odgovornog planera i planera;
8) standardnu oznaku za strane svijeta i ružu vjetrova;
9) legendu primjenjenih simbola, boja i šrafura u skladu sa ovim pravilnikom.

## Slide 11: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
IV KATEGORIJE NAMJENA POVRŠINA
Opšte i detaljne kategorije
Planskim dokumenima utvrđuju se opšte i detaljne kategorije namjena površina, kao i posebni režimi korišćenja.

## Slide 12: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
Opšte kategorije namjena površina
Planskim dokumentom određuju se kao opšte kategorije namjena površina:
1) površine naselja;
2) poljoprivredne površine;
3) šumske površine;
4) vodne površine;
5) ostale prirodne površine;
6) površine tehničke infrastrukture;
7) površine za posebne namjene i specijalne režime korišćenja.
Opšte kategorije namjene površina iz stava 1 ovog člana, primjenjuju se u planskim dokumentima čiji se segmenti rade u razmjeri 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000.

## Slide 13: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
Detaljne kategorije namjene površina
Planskim dokumentima detaljne kategorije namjena površina određuju se kao:
1) površine za stanovanje;
2) površine za centralne djelatnosti;
3) površine za turizam;
4) površine za školstvo i socijalnu zaštitu;
5) površine za zdravstvenu zaštitu;
6) površine za kulturu;
7) površine za sport i rekreaciju;
8) površine za industriju i proizvodnju;
9) površine za mješovite namjene;
10) površine za pejzažno uređenje - površine urbanog zelenila;
11) poljoprivredne površine;
12) šumske površine;
13) površine mora;
14) vodne površine na kopnu
15) ostale prirodne površine;
16) površine saobraćajne infrastrukture;
17) površine ostale infrastrukture;
18) površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada;
19) groblja;
20) vjerski objekti;
21) rezervne površine;
22) površine mineralnih sirovina i površine eksploatacionih polja;
23) površine za od interesa za odbranu.
Detaljne kategorije namjene površina iz stava 1 ovog člana se primjenjuju u planskim dokumentima čiji se segmenti rade u razmjeri 1:5 000, 1:2 500, odnosno kategorije i podkategorije iz čl. 42 do 67 ovog pravilnika, primjenjuju se u planovima detaljne razrade koji se rade u razmjeri 1:1 000 i 1:500.

## Slide 14: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
Površine za centralne djelatnosti
Površine za centralne djelatnosti su površine koje su planskim dokumentom pretežno namijenjene smještanju centralnih - poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti i obilježja su centara naselja.
Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati i:
- ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista;
- trgovački (tržni) centri, izložbeni centri i sajmišta;
- poslovne zgrade i objekti uprave, kulture, školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, vjerskih objekata, sport I rekreacija i sl;
- privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni;
- komunalno-servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava koji služe potrebama područja.
Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:
- stambeni objekti i poslovni apartmani;
- objekti i mreže infrastrukture;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila zaposlenih, korisnika i posjetilaca;
- stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom (pumpne stanice),u skladu sa tehničkim propisima

## Slide 15: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
V KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA
Namjena površina
Namjena površina je planirani sistem korišćenja prostora, odnosno upotrebe objekata, površina i zemljišta određena odgovarajućim planskim dokumentom.
Kriterijumi za određivanje
Namjena površina naselja
Načela planiranja naselja
Građevinsko zemljište
Planiranje građevinskog zemljišta
Izdvojeno građevinsko zemljište
Površine za turizam i sport
Turistički sadržaji
Planiranje turističke namjene
Planiranje kampova
Planiranje luka nautičkog turizma
Izdvojena zemljišta sportske namjene
Golf igrališta
Površina naselja, utvrđena planskim dokumentom, obuhvata građevinsko zemljište i negrađevinsko zemljište, koje nije namjenjeno izgradnji.
Izgrađeni dio građevinskog zemljišta čine izgrađene i uređene urbanističke parcele i druge površine privedene različitoj namjeni kao i slobodne i neuređene parcele zemljišta koje sa izgrađenim dijelom područja naselja čine funkcionalnu prostornu cjelinu.
Neizgrađeni dio građevinskog zemljišta naselja čini jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih I neuređenih parcela zemljišta, koje je planirano za razvoj i proširenje naselja.

## Slide 16: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
VI URBANISTIČKE JEDINICE ZA PLANIRANJE
Podaci u planskim dokumentima prikazuju se prema urbanističkim jedinicama za planiranje.
Urbanističke jedinice za planiranje su urbanistička parcela, blok i zona.
U planskim dokumentima urbanističke parcele i blokovi obilježavaju se jedinstvenim brojevima (od 1 do N ), a zone velikim slovima (od A do Ž).
Urbanistička parcela
Urbanistička parcela je osnovna i najmanja jedinica građevinskog zemljišta.
Urbanistička parcela obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove izgradnje propisane planskim dokumentom.
Urbanistička parcela ne obuhvata saobraćajnice javnog karaktera.
Blok
Blok je složenija jedinica građevinskog zemljišta koja se sastoji od više urbanističkih parcela.
Granica bloka, po pravilu, se poklapa sa regulacionim linijama i granicama urbanističkih parcela.
Zona
Zona je najveća jedinica građevinskog zemljišta i sastoji se od više blokova građevinskog zemljišta i pripadajućih saobraćajnih površina.
Granica zone se podudara sa granicama blokova.

## Slide 17: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
VII ELEMENTI URBANISTIČKE REGULACIJE
Osnov za izradu urbanističko-tehničkih uslova za svaku pojedinačnu parcelu su elementi urbanističke regulacije.
Elementi urbanističke regulacije, koji se utvrđuju u skladu za karakterom urbanističke parcele su:
1) oblik i minimalna veličina urbanističke parcele;
2) namjena parcele;
3) regulaciona linija;
4) građevinska linija;
5) vertikalni gabarit;
6) uslovi za oblikovanje i izgradnju objekata;
7) uslovi za energetsku efikasnost objekata;
8) uslovi za priključak na komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu.
Uz obavezne elemente urbanističke regulacije iz stava 2 ovog člana mogu se odrediti i:
1) maksimalno dozvoljeni kapaciteti objekta (broj stanova ili površina korisnog prostora);
2) pomoćni objekti: vrsta, veličina i položaj na parceli;
3) nivelacione kote - obavezna nulta ploča
4) javno pristupačne površine;
5) zajedničke zelene površine;
6) pješačke staze i površine i dr.

## Slide 18: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
VIII PROSTORNI POKAZATELJI
Prostorni pokazatelji su osnov za izradu planskih dokumenata i definisanje parametara po zonama i blokovima, kao i eventualno po parcelama.
U planskom dokumentu se daje uporedni tabelarni prikaz postojećih i planiranih prostornih pokazatelja po prostornim jedinicima.
Gustina stanovanja
Izgrađena površina i bruto razvijena građevinska površina objekata
Indeks zauzetosti zemljišta - Ii = Pbr / Pgz
Indeks izgrađenosti zemljišta - Iz = Pg / Pgz

## Slide 19: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
IX OSTALI SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA
Putna infrastruktura
Parkiranje i garažiranje vozila
Rampe - kose ravni
Stajališta javnog prevoza
Prilaz do zgrade
Zelene površine javne namjene
Zelene površine ograničene namjene
Sanitarno zaštitni pojasevi
Kompleksi specijalizovanih parkova – zooparkova
Groblja
Zeleni zaštitni pojasevi
Vodozaštitni pojas
Pokrivenost zelenim površinama

## Slide 20: PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA
X GRAFIČKI SIMBOLI
Karte i topografsko-katastarski planovi
Planski znakovi
Grafički simbol koji nije određen